PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Balvu pilsētas attīrīšanas iekārtu izplūdes kolektora un biodīķu atjaunošana.

| 1. | VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU |
| --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Balvu pilsētas attīrīšanas iekārtu izplūdes kolektora un biodīķu atjaunošana. |
| 1.2 | Objekta adrese | Balvu pilsētas attīrīšanas iekārtas ,,Salmaņi’’, Kubulu pag., Balvu novads, LV-4566 |
| 1.3 | Zemesgabala īpašnieks | Balvu novada pašvaldība- Biodīķi Balvu novada pašvaldība/fiziskas personas - kolektors |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Ir |
| 1.5 | Zemes kadastra apzīmējums | 38460030136; 38580090052; 38580090019 – kolektors 385800990027 - biodīķi |
| 1.6 | Pasūtītājs | Balvu novada P/A,,SAN-TEX’’ Reģ. Nr. 90001663120 Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501 Tālrunis 64507197 e-pasts:santex@balvi.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja pārstāvis | Balvu novada P/A,,SAN-TEX’’ komunālinženieris A.Pugejs, tālr.29113054, e-pasts aivars.pugejs@balvi.lv Balvu novada pašvaldības komunālinženieris Jānis Morozovs, tālr. . 29145308, e-pasts janis.morozovs@balvi.lv |
| 1.8 | Trases garums (aptuvenais) | Pašteces kolektora ~ 980 m – No Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” līdz biodīķiem, Biodīķu savienošanas kolektori ~73m. (skatīt pielikumu Nr. 1 Balvu pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtu izplūdes kolektora un tehnoloģisko dīķu plāns) |
| 1.9 | Būves klasifikācijas kods | 222302 – Notekūdeņu attīrīšanas būves 222301- Kanalizācijas tīklu cauruļvadi |
| 1.10 | Būvniecības veids | Būves atjaunošana. |
| 1.11 | Projektēšanas stadija | Būvprojekts nepilnā sastāvā (BNS), Tehniskais projekts (TP) |
| 1.12 | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | Balvu pilsētas attīrīšanas iekārtu izplūdes kolektora un biodīķu atjaunošana. |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 65 dienas no līguma noslēgšanas brīža; Plānotie līguma izpildes termiņi: 65 (sešdesmitt piecu) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam |
| 1.14 | Būvatļauja | Pasūtītājs pilnvaro projektētāju saņemt projektēšanas darbiem nepieciešamos tehniskos noteikumus un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju |
| 1.16 | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Balvu novada P/A,,SAN-TEX’’ |
| 1.17 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – elektroniski, saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes nedēļā būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. |
| 1.18 | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Balvu novada pašvaldības Būvvaldē |
| 1.19 | Projektēšanas mērķis/projekta ietvaros veicamie darbu uzdevumi un nosacījumi | Veikt biodīķu un Balvu pilsētas NAI izplūdes kolektora tehnisko apsekošanu un sastādīt apsekošanas aktu. Izmaksas iekļaut projektēšanas darbu apjomos. Atbilstoši esošo Balvu pilsētas NAI novadāmo notekūdeņu apjomam, aprēķināt optimālo biodīķu tilpumu, kas nodrošinātu optimālu un tehnoloģiski pareizu notekūdeņu caurplūdi un attīrīšanu. (skatīt pielikumu Nr.2 uz 4lpp. Esošo biodīķu un to tīklu plānu). Paredzēt biodīķu tīrīšanas darbus, krastu stiprināšanu un iespējamo atkritumu apjomu utilizāciju. Vadoties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, paredzēt biodīķu kanalizācijas tīklu nepieciešamo rekonstrukciju apjomus, tai skaitā kanalizācijas kontrolaku augšējās daļas atjaunošanu, savienojošo cauruļvadu tīrīšanu un sagruvušo tehnoloģisko elementu atjaunošanu. Uz biodīķiem pienākošā notekūdeņu kolektora izbūvēt pieņemšanas kameru un paredzēt nažveida aizbīdņus ar rokratu un nekāpjošu asi, kas paredzēti notekūdeņu plūsmas regulēšanai. Biodīķu drošai apkalpošanai, paredzēt nepieciešamo tehnisko aku atjaunošanu. Izplūdes vietas ierīkošanu. Paredzēt biodīķiem piebraucamo ceļu izbūvi, teritorijas labiekārtošanu un žoga izbūvi. Vadoties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem un to, ka esošais Balvu pilsētas NAI izplūdes kolektors daļēji atrodas privātīpašnieku zemes īpašumus teritorijās, izvērtēt kolektora atjaunošanas vai jaunu posmu izbūves tehniskos risinājumus un darbu apjomus. (skatīt pielikumā Nr.3 uz 5lpp. Esošā kolektora izvietojumu un iespējamā jaunā cauruļvada vai posmu trasējumu). Uz notekūdeņu kolektora izbūvēt kontrolaku (izplūdes kolektora vidusdaļā, kur atrodas pagrieziens uz esošo izplūdes vietu), ne mazāku kā D=1500, un paredzēt nažveida aizbīdņus ar rokratu un nekāpjošu asi, kas paredzēti notekūdeņu plūsmas regulēšanai gan uz biodīķiem, gan uz esošo izplūdes vietu. Notekūdeņu kolektoram paredzēt nepieciešamo kanalizācijas kontrolaku augšējās daļas atjaunošanu vai jaunu izbūvi. Kolektora atjaunošanas vai pārbūves darbi jāparedz no ceļas daļas puses, ievērojot blakus esošos zemes īpašumus un citus apgrūtinājumus, tai skaitā satiksmes nodrošināšanu konkrētajā ceļu posmā. Izplūdes kolektora atjaunošanas būvdarbu laikā jāparedz, ka būvnieks nodrošina tekošo NAI izplūdes notekūdeņu drošu pārslēgumu vai pārsūknēšanu, neapturot NAI darbu un neradot noplūdes risku. Izbūvētajiem vai atjaunotajiem inženiertīkliem jāveic vizuāla inspekcija un pārbaudes, hidrodinamiskā pārbaude, tīklu skalošana, CCTV inspekcija un jāizstrādā izpildmērījumi elektroniskā un papīra formā. Projektu uzskata par nodotu pēc pasūtītāja atzinuma saņemšanas. |
| 1.20 | Objekta apsekošana | Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju |
| 1.21 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā | Ģeotehniskā |
|  |  | Pasūtītājs | Izstrādā izpildītājs ja nepieciešams. |
|  |  | Pasūtītāja rīcībā esošā 2019 gada janvārī pasūtītā topogrāfija. |
| 1.22 | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Pieprasa projekta izstrādātājs Balvu novada pašvaldības Būvvaldē vai vienojoties ar zemes īpašnieku. |
| 2 | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | Projekta sastāvs Vispārīgā daļa; Ģenerālplāns; Arhitektūras daļa; Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns (UKT); Teritorijas vertikālais plānojums; Grafiskais dokuments ar biodīķu teritorijas labiekārtošanas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; Darbu organizēšanas projekts (DOP); Būvdarbu apjomi (BA); Izmaksu aprēķins. |
| 2.2 | Prasības ģenerālplānam | Ģenerālplāns izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem normatīviem, saistošajiem noteikumiem un standartiem. |
| 2.3 | Prasības arhitektūras sadaļā | Iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt biodīķu un izplūdes kolektora vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus nepieciešamos plānus; Kolektora pārbūves darbus paredzēt Balvu novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, (esošais notekūdeņu NAI izplūdes kolektors daļēji atrodas nekustamo īpašumu Nr. 38580090019, 38580090052, 38460030136 teritorijās); Paredzēt atjaunot piebraucamā ceļa segumu uz biodīķiem; Ja trases pārbūves projekta realizācijā tiek skartas citas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams. |
| 2.4 | Prasības darbu organizēšanas projektam | Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā; Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu. |
| 2.5 | Prasības izmaksu aprēķinam | Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā |
| 2.6 | Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu | Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs Aizpildīts būvniecība iesniegums; Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; Grafiskie dokumenti – ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgākie griezumi ar augstuma atzīmēm, biodīķu vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm, labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums Tehniskos un īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti. |
| 2.7 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Balvu novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg formāta faili, rakstiskās daļas un tabulas docx un xls formāta failos, 1 eks. – pdf formāta failos). Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija, iesniegta papīra versijā. Elektroniski, saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem |

SASKAŅOTS:

Pasūtītājs: ___________				Izpildītājs: ___________